## Slide 1: 居家生活 智慧小幫手
莊 崴
王羿雯 黃萱婷 葉承祐 侯崇毅 楊善荏

## Slide 2: 故事簡介
小明是個新好男人，上班之餘也會幫老婆做家事，教兒子做功課。

## Slide 3
最近連日大雨，對小明的老婆而言相當痛苦
小明老婆患有一種疾病
，當環境溫度>30度且濕度>60％，一出家門就會全身痠痛

## Slide 4: 使用材料
#include <dht.h>
#include "DHT.h"
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <SoftwareSerial.h>
dht DHT;
#define DHT11_PIN 7
#define DHTPIN 7
#define DHTTYPE DHT11
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
SoftwareSerial BT(10, 11); // TX | RX
void setup() {
//bluetooth
BT.begin(9600);
lcd.begin(16, 2);
lcd.backlight();
delay(200);
lcd.noBacklight();
delay(200);
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Hello, world!");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("DHT11 test!!");
pinMode(DD3, OUTPUT); //new
Serial.begin(9600);
Serial.println("DHT11 test!");
}
void loop() {
int chk = DHT.read11(DHT11_PIN);
lcd.clear();
lcd.print("Temp= ");
lcd.print(DHT.temperature);
lcd.print((char)0xDF);
lcd.print("C");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Hum = ");
lcd.print(DHT.humidity);
lcd.print("%");
//bluetooth
/*
if(BT.read() == 97)
Serial.println(BT.read());*/
Serial.println("succeed!");
BT.write(12); //send packet to phone
BT.write(DHT.temperature);
BT.write(DHT.humidity);
delay(1000);
}
#include <dht.h>
#include "DHT.h"
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
#include <SoftwareSerial.h>
dht DHT;
#define DHT11_PIN 7
#define DHTPIN 7
#define DHTTYPE DHT11
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 2, 1, 0, 4, 5, 6, 7, 3, POSITIVE);
SoftwareSerial BT(10, 11); // TX | RX
void setup() {
//bluetooth
BT.begin(9600);
lcd.begin(16, 2);
lcd.backlight();
delay(200);
lcd.noBacklight();
delay(200);
lcd.backlight();
lcd.setCursor(0, 0); lcd.print("Hello, world!");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("DHT11 test!!");
pinMode(DD3, OUTPUT); //new
Serial.begin(9600);
Serial.println("DHT11 test!");
}
void loop() {
int chk = DHT.read11(DHT11_PIN);
lcd.clear();
lcd.print("Temp= ");
lcd.print(DHT.temperature);
lcd.print((char)0xDF);
lcd.print("C");
lcd.setCursor(0, 1);
lcd.print("Hum = ");
lcd.print(DHT.humidity);
lcd.print("%");
//bluetooth
/*
if(BT.read() == 97)
Serial.println(BT.read());*/
Serial.println("succeed!");
BT.write(12); //send packet to phone
BT.write(DHT.temperature);
BT.write(DHT.humidity);
delay(1000);
}
貼心的小明，決定用 Arduino 做一個小程式，隨時提醒老婆現在濕度和溫度
Arduino UNO 板
溫溼度感測器
LCD顯示器

## Slide 5: 使用材料
Arduino UNO 板
溫溼度感測器
LCD顯示器

## Slide 6
兩台 MacBook

## Slide 7
一台智慧型手機
藍芽模組 HC-05

## Slide 8: 線路圖

## Slide 9
DATA
GND
VCC
VCC
GND
RXD
VCC
TXD
GND
SDA
SCL
藍芽
溫濕度
LCD顯示器

## Slide 10: 示範影片

## Slide 13: 過程困難與解決方式

## Slide 14: 1.LCD螢幕無法顯示
可BANG電阻!!!!轉轉轉!!!

## Slide 15: 2. 別輕易相信網路文章

## Slide 16: 3.藍芽模組 好難連
鮑率 vs 從主

## Slide 17: 心得